Ограничитель грузоподъемности к тали электрической

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Ограничитель грузоподъемности предназначен для контроля массы поднимаемого груза, если он закреплен на грузовом стальном канате грузоподъемного устройства.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наибольшее тяговое усилие, т                    0,5      1,0      2,0     3,0     5,0     10,0     20,0

Масса, кг                                                                                        2,0

Дата продажи:                                    МП:                      Кол-во:           шт.

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Ограничитель состоит из фиксирующего на канате элемента, датчика с дисплеем, проводов электропитания. Он монтируется на канате с неподвижной стороны.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Ревизию изделия следует производить не реже одного раза в год. Все основные узлы устройства не должны иметь визуальных дефектов.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем комплектовать устройством грузоподъемный механизм, изделие должно быть испытано под нагрузкой. После окончания работы или в перерыве груз не должен оставаться в поднятом состоянии. Запрещается: проводить ремонт механизма при поднятом грузе.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Гарантийный срок – 6 месяцев со дня продажи. Срок консервации - 3 года.